## Slide 1: MRB操作マニュアル
ログイン

## Slide 2: 目次
1. 初回ログイン
2. ローカルログイン
3. クラウドログイン

## Slide 3: 1. 初回ログイン（MRB-51/200のみ）
① 管理コンソールにログインするため、ブラウザのURL入力部分 に「192.168.123.254:8081」と入力し、確定（Enter）します
② 「ローカルログイン」をクリックします
MRB管理コンソールへの初回ログイン手順について説明します ※MRB-50/50L/100/500 をご利用の場合は「2. ローカルログイン」へお進みください

## Slide 4
※以下の画面が表示された場合は「ログイン」をクリックします
③ 管理者ユーザ欄に「root」、パスワード欄に「mr-5」を入力し、 「ログイン」をクリックします

## Slide 5
④ 管理者ユーザ欄にユーザ名、パスワード欄にパスワードを入 力し、「変更」をクリックします 管理者ユーザは6～16文字、パスワードは8～16文字の英数字 で設定します
⑤ 設定後、ログイン画面が表示されます 設定したユーザ、パスワードを入力し「ログイン」を クリックします

## Slide 6
⑥ 変更後のユーザ、パスワードでログインができると 初回ログインは終了です

## Slide 7: 2. ローカルログイン
① 管理コンソールにログインするため、ブラウザのURL入力 部分に「”MRBのIPアドレス”:8081」と入力し確定（Enter） します ※設定変更をしている場合はご利用のMRBのIPアドレスを 入力します 初期設定値は以下になります MRB-50/50L/100/500 の場合「192.168.124.254」 MRB-51/200 の場合、「192.168.123.254」
ネットワーク設定はローカル管理コンソールで行います ローカル管理コンソールへのログイン手順について説明します
② 「ローカルログイン」をクリックします

## Slide 8
④ 設定した管理者ユーザ、パスワードを入力し「ログイン」 をクリックします
③ 「ログイン」をクリックします

## Slide 9
⑤ 以下の画面が表示されるとログインは完了です
管理者ユーザ/パスワードを正しく入力してもログインできない場合
① ブラウザのURL入力部分に 「192.168.123.254:8081/show_login2.cgi」と入力し、 確定（Enter）します

## Slide 10
② 設定したユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」を クリックします

## Slide 11: 3. クラウドログイン
① ブラウザのURL入力部分に「192.168.123.254:8081」と入力し、 確定（Enter）します
② 「クラウドログイン」をクリックします
セキュリティ設定はクラウド管理コンソールで行います クラウド管理コンソールへのログイン手順について説明します

## Slide 12
③ 「ログイン」をクリックします
④ MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを 入力し、「ログイン」をクリックします

## Slide 13
⑤ 以下の画面が表示されるとログインは完了です