## Slide 1: MRB操作マニュアル
L2TPリモートアクセス設定

## Slide 2: 目次
1. L2TPリモートアクセス設定

## Slide 3: 1. L2TPリモートアクセス設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左下の「一括設定」をクリックします
② 「ダウンロード」をクリックします
L2TPリモートアクセスの設定手順について説明します ※プロフェッショナルモードでの設定になります

## Slide 4
③ ダウンロードした設定ファイルを開きます
④ リモートアクセス設定を追記し、ファイルを保存します 設定内容は下記をご参照ください
※上記の例をコンフィグに記載した場合、 L2TP/IPsecにより事前共有鍵psktrtsecret1でアクセスが可能になり、 user1はパスワードtrtpass11で、User2はパスワードtrtpass22で 利用できるという設定が行われます
設定内容 | 設定例
REMOTE_ACCESS{ | REMOTE_ACCESS{
設定のON・OFF | CONFIG=ON
リモートアクセス用IP | IP=172.23.0.1
DHCP範囲 | CLIENT_RANGE=172.23.0.10-172.23.0.20
プライマリDNS | DNS=8.8.8.8
セカンダリDNS | DNS=8.8.4.4
事前共有鍵 | PSK=psktrtsecret1
ユーザID パスワード | USER=user1 trtpass11
ユーザ複数登録の場合は、 改行して同様に記載 | USER=user2 trtpass22
} | }

## Slide 5
⑤ 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左下の「一括設定」をクリックします
⑥ 「ファイルの選択」をクリックします

## Slide 6
⑦ 追記したファイルを選択し、「開く」をクリックします
⑧ 「設定」をクリックします

## Slide 7
⑨ 「設定」をクリックして作業は完了です