## Slide 1: MRB操作マニュアル
WAN設定

## Slide 2: 目次
1. PPPoE設定
2. DHCP設定
3. 固定IP設定
4. IPoE：v6プラス設定 ※1
5. IPoE：v6 コネクト設定 ※2
※1「v6プラス」は株式会社JPIXの登録商標です。
※2「v6 コネクト」は株式会社朝日ネットの登録商標です。

## Slide 3: 1.PPPoE設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左の「WAN」 をクリックします
② ラジオボタンから「PPPoE」を選択し、「次へ」を クリックします
MRBをPPPoEルーターとして設定する手順について説明します

## Slide 4
③ 入力欄にプロバイダ情報を入力し「次へ」をクリックします DNS情報等を指定する場合は「詳細」をクリックします
④ 入力内容を確認し、問題がなければ「確認」をクリックして 設定完了です

## Slide 5: 2.DHCP設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左の「WAN」 をクリックします
② ラジオボタンから「DHCP」を選択し、「次へ」を クリックします
MRBをDHCPルーターとして設定する手順について説明します

## Slide 6
③ 「次へ」をクリックします
④ 「確認」をクリックして設定完了です

## Slide 7: 3.固定IP設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左の「WAN」 をクリックします
② ラジオボタンから「固定IP」を選択し、「次へ」を クリックします
MRBを固定IPルーターとして設定する手順について説明します

## Slide 8
③ 各項目を入力し、「次へ」をクリックします
④ 入力内容を確認し、問題がなければ「確認」をクリック して設定完了です

## Slide 9: 4.IPoE：v6プラス設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左の「WAN」をクリックします
② ラジオボタンから「IPv6トンネル」を選択し、
「次へ」をクリックします
MRBをIPoE：v6プラスで設定する手順について説明します

## Slide 10
③ 「IPv6設定」をクリックします
④ ラジオボタンから「自動SLAAC」を選択し、
「IPv6トンネル」をクリックします

## Slide 11
⑤ プルダウンメニューから『「v6プラス」固定IPサービス』を
選択し、「次へ」をクリックします
⑥ 各入力欄に情報を入力し、「次へ」をクリックします 尚、入力情報は下表を参照ください
固定アドレス | IPv4グローバルアドレス
インターフェースID | インターフェースID
BRアドレス | BRのIPv6アドレス
再設定URL | アップデートサーバーのURL
再設定ユーザID | ユーザ名
再設定パスワード | パスワード

## Slide 12
⑦ 「次へ」をクリックします
⑧ 「次へ」をクリックします

## Slide 13
⑨ 「次へ」をクリックします
⑩ 内容を確認し、問題がなければ「確認」をクリックして
設定完了です

## Slide 14: 5.IPoE：v6 コネクト設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左の「WAN」をクリックします
② ラジオボタンから「IPv6トンネル」を選択し、「次へ」を クリックします
MRBをIPoE：v6 コネクトで設定する手順について説明します

## Slide 15
③ 「IPv6設定」をクリックします
④ ラジオボタンから「自動SLAAC」を選択し、「IPv6トンネル」 をクリックします

## Slide 16
⑤ プルダウンメニューから「v6 コネクト（固定IP）」を選択し、 「次へ」をクリックします
⑥ 各入力欄に情報を入力し、「次へ」をクリックします 尚、入力情報は下表を参照ください
固定IPv4アドレス | IPv4グローバルアドレス
インターフェースID | インターフェースID
トンネル終端IPv6アドレス | BRのIPv6アドレス
アップデートサーバーURL | アップデートサーバーのURL
アップデートサーバーユーザID | ユーザ名
アップデートサーバーパスワード | パスワード

## Slide 17
⑦ 「次へ」をクリックします
⑧ 「次へ」をクリックします

## Slide 18
⑨ 「次へ」をクリックします
⑩ 内容を確認し、問題がなければ「確認」をクリックして 設定完了です