## Slide 1: MRB操作マニュアル
VPN設定

## Slide 2: 目次
1. VPN応答側（親）の設定
2. VPN開始側（子）の設定
3. VPN（MRB接続）の設定
4. 他社製品とのVPNの設定
※IPv6利用時はMRBの機械番号同士でVPN接続します 設定手順につきましては「3. VPN（MRB接続）の設定」をご参照ください

## Slide 3: 1. VPN応答側（親）の設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左の「VPN」をクリックします
② 「追加」をクリックします
MRB同士でVPNを構築する際、固定IPを使用する側の設定手順について説明します

## Slide 4
③ 以下の表を参考に設定項目を記入欄に入力し、「追加」を クリックします ※UDPカプセル化→NAPTを経由してVPN通信を行う際にNAPTに よる宛先変換を可能にするための機能です
設定 | 有効
タイプ | 応答側
リモートサイト | 開始側と取り決めた任意のID
ローカルサイト | “グローバル固定IP”を選択し、 自身のグローバル固定IPを記入
事前共通鍵 | 相手側と取り決めた任意のワード
チェックアドレス | 相手側のLAN側IPアドレス
IKEバージョン | “IKEv2”を選択
UDPカプセル化 | 有効

## Slide 5
④ VPN相手のネットワークアドレスとネットマスクを入力し、 「追加」をクリックします
⑤ 「追加」をクリックします

## Slide 6
⑥ 「VPN追加」をクリックします
⑦ 「VPN追加」をクリックします

## Slide 7
⑧ 「VPN設定」をクリックし、設定を反映させたら完了です

## Slide 8: 2. VPN開始側（子）の設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左の「VPN」をクリックします
② 「追加」をクリックします
MRB同士でVPNを構築する際、固定IPを使用しない側の設定手順について説明します

## Slide 9
③ 以下の表を参考に設定項目を記入欄に入力し、「追加」を クリックします
設定 | 有効
タイプ | 開始側
リモートサイト | 応答側のグローバル固定IP
ローカルサイト | “ID”を選択し、開始側の設定したIDを記入
事前共通鍵 | 相手側と取り決めた任意のワード
チェックアドレス | 相手側のLAN側IPアドレス
IKEバージョン | “IKEv2”を選択
UDPカプセル化 | 有効

## Slide 10
④ VPN相手のネットワークアドレスとネットマスクを入力し、 「追加」をクリックします
⑤ 「追加」をクリックします

## Slide 11
⑥ 「VPN追加」をクリックします
⑦ 「VPN追加」をクリックします

## Slide 12
⑧ 「VPN設定」をクリックし、設定を反映させたら完了です

## Slide 13: 3. VPN（MRB接続）の設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左の「VPN」をクリックします
② 「追加」をクリックします。
MRB同士でVPNを構築する際、機械番号を使用する設定の手順について説明します ※VPN接続する各拠点で設定する必要があります

## Slide 14
③ 以下の表を参考に設定項目を記入欄に入力し、「追加」を クリックします
設定 | 有効
タイプ | MRB接続
リモートサイト | MRBの機械番号
ローカルサイト | “なし”を選択
事前共通鍵 | 相手側と取り決めた任意のワード
チェックアドレス | 相手側のLAN側IPアドレス
IKEバージョン | “IKEv2”を選択
UDPカプセル化 | 有効

## Slide 15
④ VPN相手のネットワークアドレスとネットマスクを記入し、 「追加」をクリックします
⑤ 「追加」をクリックします

## Slide 16
⑥ 右上の「VPN追加」をクリックします
⑦ 右上の「VPN追加」をクリックします

## Slide 17
⑧ 「VPN設定」をクリックし、設定を反映させたら完了です

## Slide 18: 4. 他社製品とのVPNの設定
① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、 左の「VPN」をクリックします
② 「追加」をクリックします
MRBと他社製品でVPNを構築する際の設定手順について説明します ※MRBが開始側の場合のみVPNを構築することができます

## Slide 19
③ 以下の表を参考に設定項目を記入欄に入力し、「追加」を クリックします
設定 | 有効
タイプ | 開始側
リモートサイト | 相手側のグローバル固定IP
ローカルサイト | “グローバル固定IP”を選択し、 MRBのWAN側IPを入力
事前共通鍵 | 相手側と取り決めた任意のワード
チェックアドレス | 相手側のLAN側IPアドレス
IKEバージョン | “IKEv2”を選択
UDPカプセル化 | 有効

## Slide 20
④ VPN相手のネットワークアドレスとネットマスクを入力し、 「追加」をクリックします
⑤ 「追加」をクリックします

## Slide 21
⑥ 「VPN追加」をクリックします
⑦ 「VPN追加」をクリックします

## Slide 22
⑧ 「VPN設定」をクリックし、設定を反映させたら MRBの設定は完了です
⑨ 対向側の機械でVPN設定を行います ※MRBは IKEv2 による IPsec/PSK での VPN にのみ対応しています MRB側では細かな設定変更に対応していませんので、対向側の 機械にて調整をお願いします 以下がMRBのVPN設定になります 【IKE】 暗号化：AES 256 認証：SHA-1 DH：1024bit 【IPsec】 暗号化：AES 256 認証：SHA-1 DH：1024bit ※NATトラバーサルはOFFにしてください。