## Slide 1: MRB操作マニュアル
TCPMSS設定

## Slide 2: 目次
1. TCPMSS設定
※ローカルログインからの操作になります ログイン手順につきましては操作マニュアル「ログイン方法」をご参照ください

## Slide 3: 1. TCPMSS設定
① ローカル管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左の「詳細」をクリックします
② TCPMSS(バイト)の記入欄を任意の値に変更し、 「次へ」をクリックします （フレッツADSL,ひかり電話利用の場合は”1414”、 フレッツ光プレミアム利用の場合は”1398”を入力します）
パケットの長さを整えるTCPMSS設定の手順について説明します （ADSL通信や、ひかり電話のルータが上位に存在する場合に設定を行います）

## Slide 4
③ 入力を確認し、問題がなければ「確認」をクリックして 設定は完了です