## Slide 1: MRB操作マニュアル
動作モードの切替

## Slide 2: 目次
1. 動作モードの切替
2. メンテナンスアドレス設定
3. アクセス許可リスト
※クラウドログインからの操作になります ログイン手順につきましては操作マニュアル「ログイン方法」をご参照ください

## Slide 3: 1. 動作モードの切替
① クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左下の「動作切替」をクリックします
② 「変更」をクリックします
MRBで動作モード（ブリッジモード・ルータモード）を切り替える場合の設定手順について説明します

## Slide 4
③ 「確認」をクリックして設定は完了です ※ブリッジモード利用時はメンテナンスアドレスからMRBに アクセスすることができます 設定方法は「2. メンテナンスアドレス設定」をご参照 ください

## Slide 5: 2. メンテナンスアドレス設定
① クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左下の「メンテナンスアドレス」をクリックします
② 「利用する」にチェックを入れ、IPアドレス、ネットマスクを 入力して、「次へ」をクリックします ※MRBのネットワークとは異なるネットワークをメンテナンス アドレスに設定してください 例）MRB：192.168.123.254/24 メンテナンスアドレス：192.168.100.1/24
ブリッジモードで使用する際に MRB にアクセスするためのアドレスを設定する手順について説明します

## Slide 6
③ 内容を確認し、問題がなければ「確認」をクリックして 設定は完了です

## Slide 7: 3. アクセス許可リスト
① クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左の「アクセス許可リスト」をクリックします
② 「追加」をクリックします
MRBがブリッジモードで、WAN側から配下の端末にアクセスが必要な場合の設定手順について説明します ※アクセス可能範囲を制限したい場合は、「インバウンドポリシー」を設定してください（宛先・プロトコル・ポート指定可能） 設定方法はMRB操作マニュアル「インバウンドポリシー」をご参照ください

## Slide 8
③ WAN側からアクセスする端末のIPアドレスを記入し、 「追加」をクリックします
④ 記入したIPを確認し、問題がなければ「追加」をクリックして、 作業は完了です