## Slide 1: MRB操作マニュアル
WireGuard設定

## Slide 2: 目次
1. クライアントインストール
2. WireGuard設定（Windows）
3. WireGuard設定（macOS）
4. WireGuard設定（iOS）
5. WireGuard設定（Android）
6. WireGuard設定削除手順

## Slide 3: 1. クライアントインストール
① ブラウザで「https://www.wireguard.com/install/」にアクセス します
② 端末に対応するリンクをクリックします Windowsの場合、インストーラがダウンロードされますので、 インストーラを実行しインストールを完了します macOS, iOS, Androidは各ストアに移動するので、アプリの インストールをします
WireGuardクライアントのインストールの手順について説明します

## Slide 4: 2. WireGuard設定（Windows）
① WireGuardクライアントを起動します
② 下部の「トンネルの追加」の「▼」をクリックし、 「空のトンネルを追加」をクリックします
Windows端末でのWireGuard設定手順について説明します

## Slide 5
③ 以下の画面が表示されたら、ブラウザを立ち上げMRBの クラウド管理画面にログインします ※公開鍵は⑥作業で利用します
④ ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

## Slide 6
⑤ MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを 入力し、「ログイン」をクリックします
⑥ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左の「リモートアクセス設定」をクリックします

## Slide 7
⑦ 「追加」をクリックします
⑧ 「クライアント公開鍵」の入力、「アドレスTYPE」と 「有効」の選択をし、「追加」をクリックします ※「クライアント公開鍵」は③のWireGuard編集画面の「公開鍵」 に記載されています ※「アドレス Type」はローカルのネットワークと競合しない方を 選択してください Type-0：172.20.0.0/16 Type-1：192.168.0.0/16

## Slide 8
⑨ 「追加」をクリックします
⑩ 「RAS設定」をクリックし、そのままWireGuardクライアント の編集画面に戻ります ※MRBで表示されている情報は次項のWireGuard設定で使用します
WeDUSdiyqPnHf+zXHzUVJO69b/I8iXLsxYP0TE4eYho=

## Slide 9
⑪ 以下の画像を参考に設定を入力し、「保存」をクリックします 「名前」の欄は任意のもので構いません

## Slide 10
⑫ 「有効化」をクリックし、サーバとの通信ができていれば設定完了です

## Slide 11: 3. WireGuard設定（macOS）
② 下部の「∨」をクリックし、「設定が空のトンネルを追加」 をクリックします
macOS端末でのWireGuard設定手順について説明します
① WireGuardクライアントを起動します

## Slide 12
③ 以下の画面が表示されたら、ブラウザを立ち上げMRBの クラウド管理画面にログインします ※公開鍵は⑥作業で利用します
④ ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

## Slide 13
⑤ MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを 入力し、「ログイン」をクリックします
⑥ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左の「リモートアクセス設定」をクリックします

## Slide 14
⑦ 「追加」をクリックします
⑧ 「クライアント公開鍵」の入力、「アドレスTYPE」と 「有効」の選択をし、「追加」をクリックします ※「クライアント公開鍵」は③のWireGuard編集画面の「公開鍵」 に記載されています ※「アドレス Type」はローカルのネットワークと競合しない方を 選択してください Type-0：172.20.0.0/16 Type-1：192.168.0.0/16

## Slide 15
⑨ 「追加」をクリックします
⑩ 「RAS設定」をクリックし、そのままWireGuardクライアント の編集画面に戻ります ※MRBで表示されている情報は次項のWireGuard設定で使用します

## Slide 16
⑪ 以下の画像を参考に設定を入力し、「保存」をクリックします 「名前」の欄は任意のもので構いません

## Slide 17
⑫ 「有効化」をクリックし、サーバとの通信ができていれば設定完了です

## Slide 18: 4. WireGuard設定（iOS）
② 下部の「空の状態から作成」をタップします
iOS端末でのWireGuard設定手順について説明します
① WireGuardクライアントを起動し、「トンネルの追加」または 右上部の「＋」をタップします

## Slide 19
③ 「キーペアの生成」をタップして秘密鍵と公開鍵を生成し、 ブラウザを立ち上げMRBのクラウド管理画面にログインします ※公開鍵は⑥作業で利用します 「名前」の欄は任意のもので構いません
④ ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

## Slide 20
⑤ MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを 入力し、「ログイン」をクリックします
⑥ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左の「リモートアクセス設定」をクリックします

## Slide 21
⑦ 「追加」をクリックします
⑧ 「クライアント公開鍵」の入力、「アドレスTYPE」と 「有効」の選択をし、「追加」をクリックします ※「クライアント公開鍵」は③のWireGuard編集画面の「公開鍵」 に記載されています ※「アドレス Type」はローカルのネットワークと競合しない方を 選択してください Type-0：172.20.0.0/16 Type-1：192.168.0.0/16

## Slide 22
⑨ 「追加」をクリックします
⑩ 「RAS設定」をクリックし、そのままWireGuardクライアント の編集画面に戻ります ※MRBで表示されている情報は次項のWireGuard設定で使用します

## Slide 23
⑪ 以下の画像を参考に設定を入力し、「ピアを追加」をタップします

## Slide 24
⑫ 以下の画像を参考に設定を入力し、「保存」をタップします

## Slide 25
⑬ トグルスイッチをオンにし、作成したVPN名をタップします
⑭ サーバーとの通信ができていれば設定完了です

## Slide 26: 5. WireGuard設定（Android）
② 下部の「空の状態から作成」をタップします
Android端末でのWireGuard設定手順について説明します
① WireGuardクライアントを起動し、右下の「＋」を タップします

## Slide 27
③ 「秘密鍵」の右側のボタンをタップして秘密鍵と公開鍵を 生成し、ブラウザを立ち上げMRBのクラウド管理画面に ログインします ※公開鍵は⑥作業で利用します
④ ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

## Slide 28
⑤ MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを 入力し、「ログイン」をクリックします
⑥ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左の「リモートアクセス設定」をクリックします

## Slide 29
⑦ 「追加」をクリックします
⑧ 「クライアント公開鍵」の入力、「アドレスTYPE」と 「有効」の選択をし、「追加」をクリックします ※「クライアント公開鍵」は③のWireGuard編集画面の「公開鍵」 に記載されています ※「アドレス Type」はローカルのネットワークと競合しない方を 選択してください Type-0：172.20.0.0/16 Type-1：192.168.0.0/16

## Slide 30
⑨ 「追加」をクリックします
⑩ 「RAS設定」をクリックし、そのままWireGuardクライアント の編集画面に戻ります ※MRBで表示されている情報は次項のWireGuard設定で使用します

## Slide 31
⑪ 以下の画像を参考に設定を入力し、「ピアを追加」をタップします 「名前」の欄は任意のもので構いません

## Slide 32
⑫ 以下の画像を参考に設定を入力し、右上の保存ボタンをタップします
jhXklvvVhSbOePKgJ5Tkd/Rz6d3lmyu3xtznml0F9UU=

## Slide 33
⑬ トグルスイッチをオンにし、サーバーとの通信ができていれば設定完了です

## Slide 34: 6. WireGuard設定削除手順
① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします
② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを 入力し、「ログイン」をクリックします
MRBの管理画面よりWireGuard設定を削除する手順について説明します

## Slide 35
③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左の「リモートアクセス設定」をクリックします
④ 削除したいクライアントの「削」のチェックボックスを クリックし、「削除」ボタンをクリックします

## Slide 36
⑤ 「削除」をクリックします
⑥ 「RAS設定」をクリックし、削除は完了です