## Slide 1: MRB操作マニュアル
LAN設定

## Slide 2: 目次
1. LAN設定
2. クライアント固定IP設定

## Slide 3: 1.LAN設定
① ログイン選択画面で「ローカルログイン」をクリックします
② 管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」を クリックします
MRBのLAN設定の手順について説明します

## Slide 4
③ ローカル管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左の「LAN設定」 をクリックします
④ 「有線LAN」、「IPv4利用」にチェックを入れ、IPアドレスと ネットマスクを入力します その後、「DHCP設定」をクリックします ※IPv6を利用する場合は「IPv6利用」にチェックを入れて ください

## Slide 5
⑤ DHCPを利用する場合は「利用する」にチェックを入れ、 DHCPの開始アドレスと終了アドレスを入力します ドメイン、DNSを配布する場合はドメイン、DNSを合わせて 入力し、「次へ」をクリックします ※DHCP運用する場合はブリッジモードでもDHCPをOFFにし ないでください
⑥ 「次へ」をクリックします

## Slide 6
⑦ 内容を確認し、問題がなければ「確認」をクリックします
⑧ 以下の画面が表示されると設定完了です

## Slide 7: 2.クライアント固定IP設定
① ログイン選択画面で「ローカルログイン」をクリックします
② 管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」を クリックします
MRBで端末の利用するIPを決定する場合の設定手順について説明します

## Slide 8
③ ローカル管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック し、左の「LAN設定」 をクリックします
④ 「DHCP設定」をクリックします

## Slide 9
⑤ 「利用する」にチェックが入っていることを確認し、 右下「クライアント固定IP」をクリックします
⑥ 「追加」をクリックします

## Slide 10
⑦ 端末に指定したいIPを「IPアドレス」に、 その端末のMACアドレス「ハードウェアアドレス」 に入力し 「追加」をクリックします （ホスト名は任意でご入力下さい）
⑧ 内容を確認し、問題がなければ「追加」をクリックします

## Slide 11
⑨ 一覧を確認し、登録した端末が表示されていることを 確認しましたら作業は完了です